Př. č. 9 zadávací dokumentace

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě

Specifikace nabízeného plnění

- Komunální vozidlo – nosič nástaveb

| Typové označení komunálního vozidla – nosiče nástaveb | … |
| --- | --- |

| Požadavky kupujícího | Parametry dodaného komunálního vozidla – nosiče nástaveb (doplní prodávající) |
| --- | --- |

- Základní technické požadavky

| Váhová kategorie vozidla | do 3,5 t | doplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Rozvor vozidla | 2300 mm – 2600 mm | doplní uchazeč |
| Výška vozidla | 2000 mm – 2400 mm | doplní uchazeč |
| Šířka vozidla | 1500 mm – 1700 mm | doplní uchazeč |

- Motor

| Druh motoru | vznětový | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Počet válců | 4 | doplní uchazeč |
| Výkon motoru | 50 kW – 120 kW | doplní uchazeč |
| Emisní norma | min. EuroMot IIIA nebo EURO 5 | ANO/NE |

- Pohon

| Uspořádání | 4x4 - zadní náprava hnaná, přiřaditelný přední náhon | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Uzávěrka diferenciálu | zadní náprava | ANO/NE |
| Převodovka | integrovaná redukční | ANO/NE |
|  | manuální řazení | ANO/NE |
|  | min. 4 převody vpřed | doplní uchazeč |
|  | min. 1 převod vzad | doplní uchazeč |

- Podvozek

| Provedení | třístranný sklápěč | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Ovládání sklápěče | hydraulické | ANO/NE |
| Další požadavky | antikorozní úprava | ANO/NE |

| Požadavky kupujícího | Parametry dodaného komunálního vozidla – nosiče nástaveb (doplní prodávající) |
| --- | --- |

- Nápravy, odpružení, řízení

| Přední náprava | pevná, řiditelná | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Zadní náprava | pevná, hnaná | ANO/NE |
| Provedení kol | jednomontáž | ANO/NE |
| Odpružení | listová pera, hydraulické tlumiče | ANO/NE |
| Stabilizátor | přední i zadní náprava | ANO/NE |
| Řízení | levostranné, s posilovačem | ANO/NE |

- Brzdy

| Požadavky | kotoučové na přední i zadní nápravě | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
|  | dvouokruhové s posilovačem | ANO/NE |
|  | parkovací brzda s mechanickým ovládáním | ANO/NE |

- Kabina

| Provedení skeletu | ocelový s antikorozní úpravou | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Počet míst | min. 3 | ANO/NE |
| Maják | 2 ks | ANO/NE |
|  | umístění – střecha kabiny, horní zadní část sypače vozovek | ANO/NE |
|  | barva oranžová | ANO/NE |
| Barva | RAL 2011 oranžová | ANO/NE |
| Další vybavení | rádio | ANO/NE |
| Další požadavky | zvuková izolace kabiny | ANO/NE |
|  | sedadlo řidiče odpružené | ANO/NE |

| Požadavky kupujícího | Parametry dodaného komunálního vozidla – nosiče nástaveb (doplní prodávající) |
| --- | --- |

- Třístranný sklápěč

| Ovládání | hydraulické | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Ložná plocha sklápěče | délka – min. 2600 mm | doplní uchazeč |
|  | šířka – min. 1600 mm | doplní uchazeč |
| Bočnice sklápěče | ocelové | ANO/NE |
|  | výška bočnic – min. 400 mm | doplní uchazeč |
| Čelo sklápěče za kabinou | zvýšené, nesmí být vyšší než kabina a musí umožňovat výhled vzad z kabiny | ANO/NE |

- Hydraulický systém

| Hydraulické čerpadlo | dvoustupňové | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
|  | průtok – min. 40 l/s | doplní uchazeč |
|  | provozní tlak – max. 180 bar | doplní uchazeč |
| Další požadavky | obtokový ventil výkonového okruhu hydrauliky | ANO/NE |
|  | přední přípojka výkonové hydrauliky | ANO/NE |
|  | přídavná ovládací větev pro šípovou radlici | ANO/NE |

| Požadavky kupujícího | Parametry dodaného komunálního vozidla – nosiče nástaveb (doplní prodávající) |
| --- | --- |

- Ostatní výbava vozidla

| Požadavky | tažné zařízení (koule) | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
|  | uzamykatelné víčko nádrže | ANO/NE |
|  | zábrany proti podjetí osoby pod vozidlo | ANO/NE |
|  | plnohodnotné rezervní kolo s držákem na podvozku | ANO/NE |
|  | varovný zvukový signál zpětného chodu | ANO/NE |
|  | povinná výbava v souladu s § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů spolu s bezpečnostním značením | ANO/NE |
|  | bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných předpisů | ANO/NE |

- Příslušenství pro zimní údržbu

    - Sypač vozovek

| Typové označení sypače vozovek | … |
| --- | --- |

| Požadavky kupujícího | Parametry dodaného komunálního vozidla – nosiče nástaveb (doplní prodávající) |
| --- | --- |

| Upínání | upínací deska s integrovaným hydraulickým zvedáním, napínací řetězy s uchycovacími prvky | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Pohon | hydraulický (od podvozku) | ANO/NE |
| Ovládání | hydraulické | ANO/NE |
|  | ovládací panel umístěný v kabině | ANO/NE |
|  | možnost manuálního nastavení posypu v nouzovém režimu | ANO/NE |
| Vynášení posypového materiálu | šnekové | ANO/NE |
| Rozmetadlo | sklopné, nerezové | ANO/NE |
| Osvětlení | umožňující vizuální kontrolu fungování sypače a prováděného posypu i za snížené viditelnosti | ANO/NE |
| Objem sypače | 0,75 m3 – 1,25 m3 | doplní uchazeč |
| Šířka posypu | minimální – max. 1000 mm | doplní uchazeč |
|  | maximální – min. 6000 mm | doplní uchazeč |

  - Šípová radlice

| Typové označení šípové radlice | … |
| --- | --- |

| Požadavky kupujícího | Parametry dodaného komunálního vozidla – nosiče nástaveb (doplní prodávající) |
| --- | --- |

| Upínání | upínací deska | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Pohon | hydraulický (od podvozku) | ANO/NE |
| Ovládání | hydraulické | ANO/NE |
|  | ovládací panel umístěný v kabině | ANO/NE |
| Břity radlice | pryžové | ANO/NE |
| Uklízecí (pracovní) šířka | minimální – max. 1600 mm | doplní uchazeč |
|  | maximální – min. 2000 mm | doplní uchazeč |
| Další požadavky | odpružení štítu radlice | ANO/NE |
|  | bezúkapové provedení rychlospojek | ANO/NE |

V Dobrušce dne: .................................		V .................... dne: .............................

Za kupujícího: 					Za prodávajícího:

...............................................................	           ............................................................

Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta 			   ………, ………