Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU

### ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky na akci

Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.

Červen 2013

Zadavatel:

Město Dobruška

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

# Obsah zadávací dokumentace

A) Vymezení předmětu zakázky

B) Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

C) Technické specifikace

D) Požadavky na varianty nabídek podle § 70

E) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

F) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

G) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií

H) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

##### Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou

Název zadavatele:          	Město Dobruška

IČ zadavatele:		00274879

Sídlo zadavatele: 	nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Kontaktní osoba zadavatele:

Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města

Telefon, e-mail: 		+420 494 629 664

m.posvar@mestodobruska.cz

A) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Veřejné zakázka je rozdělena na 2 části:

- 1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“

- 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“

Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks úklidového stroje (nový, nepoužitý, nerepasovaný), včetně zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Vozidlo musí splňovat požadavky právních předpisů na provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR.

Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozu vybaveného mycí lištou (nový, nepoužitý, nerepasovaný), včetně zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Vozidlo musí splňovat požadavky právních předpisů na provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR.

Uchazeč může podat nabídku na kteroukoli část zakázky nebo na obě části zároveň. Bude-li uchazeč podávat nabídky na obě části, musí podat kompletní nabídku na každou část zvlášť se všemi požadovanými doklady. Přesné specifikace jednotlivých částí zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

kód CPV – 34144430-1 – Zametací vozy

kód CPV – 34144450-7 – Kropící vozy

Předpokládaná cena veřejné zakázky:

1. část zakázky (úklidový stroj): 			2 790 000,- Kč bez DPH

2. část zakázky (vůz vybavený mycí lištou): 	1 730 000,- Kč bez DPH

B) OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

Zadavatel předkládá obchodní podmínky zvlášť pro jednotlivé části veřejné zakázky ve formě a struktuře vzorových kupních smluv, které tvoří přílohu č. 11a (1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“) a přílohu č. 11b (2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“) této textové části zadávací dokumentace.

C) TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technická specifikace 1. části zakázky - „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“

Zadavatel požaduje dodání úklidového stroje s níže uvedenými technickými parametry a s níže uvedenou výbavou a příslušenstvím.

Úklidový stroj musí splňovat požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel požaduje, aby úklidový stroj měl certifikát PM10.

| HMOTNOST | celková hmotnost | 3500 kg - 4500 kg |
| --- | --- | --- |

| MOTOR | vodou chlazený řadový vznětový čtyřválec, plní min. emisní normu Euromot III/A, DPF není vyžadován |
| --- | --- |
|  | výkon | 50 - 65 kW |

| POHON | hydrostatický pohon s plynulým řízením pojezdové rychlosti, 2 režimy jízdy (pracovní a přejezdový) tempomat pro pracovní režim |
| --- | --- |

| ŘÍZENÍ | pravostranné, kloubové |
| --- | --- |

| BRZDY | kotoučové brzdy na předních kolech |
| --- | --- |
|  | parkovací brzda |

| KABINA | celkové odpružení kabiny, vzduchové odpružení sedadla řidiče zabarvená bezpečnostní skla, čelní sklo s antireflexní úpravou výškově stavitelný volant |
| --- | --- |
|  | vícestupňový ventilátor s topením, výstupy topení na čelní, boční skla a pod nohy posádky klimatizace |

| SBĚR NEČISTOT, SÁNÍ, KARTÁČE | úklidový stroj musí být samosběrný uspořádání sání a zametacího agregátu musí umožňovat přejezd překážek (obrubníky, nájezdy apod.) s výškovým rozdílem min. 130 mm zametací agregát a sání musí být skrápěno zametací agregát se musí skládat ze tří kartáčů a musí umožňovat výměnu kartáče na předsunutém pracovním rameni za agresivní kartáč, který bude součástí příslušenství dodávaného stroje v počtu 1 ks pracovní rameno předsunutého kartáče musí být zesílené možnost horizontálního i vertikálního nastavení kartáčů, plynulá regulace otáček, jednoduché jištění všech kartáčů proti poškození nárazem komponenty sání musí být zesíleny proti otěru |
| --- | --- |
|  | průměr sací roury | min. 200 mm |
|  | maximální zametací šíře | 2600 mm - 3000 mm |

| ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY | hydraulicky ovládané vyklápění, materiál – nerezová ocel |
| --- | --- |
|  | objem | 1,8 – 3 m3 |

| VODNÍ OKRUH | zajištění recyklace vody, materiál – nerezová ocel |
| --- | --- |
|  | objem nádrže na čistou vodu | 300 – 400 l |

| Vybavení | vysokotlaké mycí zařízení WAP s ruční pistolí, mycí koncovkou a navijákem hadice, připojené na nádrž s čistou vodou |
| --- | --- |
|  | délka hadice | 10000 mm - 15000 mm |
|  | ruční sací hadice na listí s pracovním nástavcem |
|  | délka hadice | 4000 mm - 5000 mm |
|  | průměr | min. 120 mm |
|  | agresivní lanový kartáč |
|  | počet | 1 ks |

| DALŠÍ POŽADAVKY | varovný zvukový signál zpětného chodu, barva – RAL 2011 (oranžová) pracovní osvětlení pomocí přídavných světel, které umožní používání stroje za tmy výstražný maják 1 ks plnohodnotné rezervní kolo povinná výbava stroje v souladu s § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných předpisů |
| --- | --- |

Technická specifikace 2. části zakázky - „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“

Zadavatel požaduje dodání nákladního automobilu a cisternové nástavby s mycí lištou s níže uvedenými technickými parametry a s níže uvedenou výbavou a příslušenstvím.

Nákladní automobil i cisternová nástavba s mycí lištou musí splňovat požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Nákladní automobil a cisternová nástavba musí být plně kompatibilní.

- Nákladní automobil:

| ROZMĚRY | šířka | max. 2500 mm |
| --- | --- | --- |
|  | rozměr kol | 19" |

| HMOTNOST | užitečné zatížení | min. 6000 kg |
| --- | --- | --- |
|  | celková hmotnost | 10 000 kg - 12 000 kg |

| MOTOR | vodou chlazený řadový vznětový čtyřválec, plní min. emisní normu EURO 5, bez použití přídavných kapalin |
| --- | --- |
|  | výkon | min. 156 kW |

| POHON | 4x2, uzávěrka diferenciálu 9ti stupňová převodovka PTO s min. kroutícím momentem 350 Nm a převodem 1,0 min. pojezdová rychlost při 1000 ot. motoru max. 2,7 km/hod |
| --- | --- |

| Podvozek | zesílená zadní pera se stabilizátory v provedení pro sklopné nástavby |
| --- | --- |

| BRZDY | kotoučové brzdy na všech kolech parkovací brzda ABS systém |
| --- | --- |

| KABINA | sklopná, odpružené sedadlo řidiče, čelní sklo a okna dveří zabarvená ocelový přední nárazník |
| --- | --- |
|  | vícestupňový ventilátor s topením, výstupy topení na čelní, boční skla a pod nohy posádky výstražné majáky na kabině 2ks |

| HYDRAULICKÝ SYSTÉM PRO POHON NÁSTAVEB | výkonové vývody hydrauliky osazené rychlospojkami, chladič oleje, havarijní ventil 260 bar |
| --- | --- |
|  | min. výkon čerpadla | min. 30 kW |
|  | max. provozní tlak | min. 240 bar |

| DALŠÍ POŽADAVKY | výměnný systém JNK (jednoramenný nosič kontejnerů) do 10 t varovný zvukový signál zpětného chodu plnohodnotné rezervní kolo s držákem na podvozku barva – RAL 2011 (oranžová) povinná výbava v souladu s § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů spolu s bezpečnostním značením bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných předpisů. |
| --- | --- |

- Cisternová nástavba s mycí lištou:

| Cisternová NÁSTAVBA S MYCÍ LIŠTOU | vodní cisterna konstruovaná s co nejnižším těžištěm a vybavená natahovacím hákem umožňujícím manipulaci pomocí výměnného systému JNK uzamykatelný prostor rozvodů a čerpadla stahovacími roletami hydraulický pohon vodního čerpadla vysokotlaké mycí zařízení WAP s ruční pistolí mycí lišta se stavěním mycí výšky a stranovým postupným natáčením s možností aretace nastaveného úhlu natočení čelní upínací zařízení pro upnutí mycí lišty musí umožňovat její demontáž zadní velkoobjemové mlžení vzduchu umožňující zachytávání pevných částic ovládání vodního čerpadla, mycí lišty a zadního mlžení z kabiny vozidla řízení výkonu vodního čerpadla za jízdy nezávislé na otáčkách motoru a změně rychlosti jízdy výstražný maják v zadní části nástavby 1 ks barva – RAL 2011 (oranžová) bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných předpisů |
| --- | --- |
|  | objem cisterny | min. 3000 l |
|  | délka nástavby | min. 3 800 mm |
|  | parametry vodního čerpadla | tlak min. 47 barů průtok min. 240 l/min |
|  | parametry vysokotlakého mycího zařízení | výkon min. 14 l/min. při tlaku 190 barů |
|  | výška natahovacího háku cisterny | 1 000 mm |
|  | přídavné hadice | průměr min. ¾" délka hadice na navijáku min. 20 m délka samostatné hadice pro plnění cisterny typu C min. 15 m |
|  | šířka mycí lišty | min. 2 400 mm |

# D) POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

# E) POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNI NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v české měně (Koruna česká), bez DPH, zvlášť DPH a včetně DPH. Nabídková cena bude rozdělena na nabídkovou cenu za 1. část zakázky, za 2. část zakázky a nabídkovou cenu celkem, a to takto:

a) 1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“

- cena bez DPH, DPH a včetně DPH

b) 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“

- cena bez DPH, DPH a včetně DPH

c) Celková nabídková cena

- cena bez DPH, DPH a včetně DPH

Uchazeč uvede nabídkovou cenu na příslušném místě v Krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 1 této textové části zadávací dokumentace, a zároveň v návrhu smlouvy o dílo.

Požadavky za nichž je možno překročit nabídkovou cenu:

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu dodávky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.

# F) PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárními zástupci uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku.

- Zadavatel žádá, aby byla nabídka podána ve dvou vyhotoveních, obě vyhotovení budou uložena v uzavřené obálce, která bude označena a podána v souladu s § 69 odst. 5 zákona.

- Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

- Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Zároveň zadavatel doporučuje, aby uchazeč k nabídce zpracoval seznam v souladu s níže uvedeným členěním nabídky.

- Bude-li uchazeč podávat nabídky na obě části zakázky, musí podat kompletní nabídku na každou část zvlášť se všemi požadovanými doklady.

Způsob členění nabídky

a) Obsah nabídky

b) Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.

c) Tabulka hodnotících kritérií – viz příloha č. 2 zadávací dokumentace.

d) Závazný text kupní smlouvy podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče. Text kupní smlouvy je závazný, uchazeč doplní pouze data na místech k tomu určených, tj. žlutě podbarvených. Přílohou č. 1 tohoto návrhu smlouvy bude formulář „Popis nabízeného plnění“ pro příslušnou část zakázky, na níž uchazeč podává nabídku. Uchazeč zde uvede přesný název (typové označení) nabízeného stroje a formulář doplní u jednotlivých parametrů o rozměr nebo slovní vyjádření – ano či ne. – viz příloha č. 10a a příloha č. 10b této zadávací dokumentace.

e) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (pokud žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních třech letech u zadavatele, bude seznam obsahovat pouze prohlášení uvedené v příslušné příloze zadávací dokumentace – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).

f) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (nemá-li dodavatel formu akciové společnosti, tento seznam nepředkládá vůbec) – viz příloha č. 4 zadávací dokumentace.

g) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou – viz příloha č. 5 zadávací dokumentace.

h) Kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky:

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 budou prokázány níže uvedenými čestnými prohlášeními uchazečů.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1, které budou v souladu s § 62 odst. 3 doloženy:

1.1. 	Čestným prohlášením dle § 62, odst. 3 – viz příloha č. 6 zadávací dokumentace.

- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b), které budou v souladu s § 62 odst. 3 doloženy:

  - Čestným prohlášením dle § 62, odst. 3 – viz příloha č. 7 zadávací dokumentace, přičemž je požadováno příslušné živnostenské oprávnění.

3.	Předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3, písm. a), které budou v souladu s § 62 odst. 3 doloženy:

4.1. 	Čestným prohlášením dle § 62 odst. 3 – viz příloha č. 9a a příloha č. 9b zadávací dokumentace, z nichž vyplyne, že uchazeč má seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž tento seznam obsahuje minimálně 9 dodávek obdobného charakteru pro každou jednotlivou část zakázky. Každá z těchto dodávek musí dosahovat hodnoty v případě 1. části zakázky, „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“, min. 2,9 mil. Kč a v případě 2. části zakázky, „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“,, min. 1,7 mil. Kč.

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

  - označení subjektu, pro kterého byla dodávka realizována

  - stručný popis poskytované dodávky s uvedením jejího rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč)

  - období, ve kterém byla dodávka realizována

Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 1, písm. a)

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

5. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

5.1. 	Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

5.2. 	Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

i) Doložit k nabídce certifikát PM10 pro úklidový stroj (1. část zakázky) a doklad o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (kopie Základního technického popisu schváleného typu zvláštního vozidla vydaného Ministerstvem dopravy ČR) zvlášť pro úklidový stroj (1. část zakázky) a vůz vybavený mycí lištou (2. část zakázky).

# G) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITERIÍ

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil následující kritérium:

  - Nejnižší nabídková cena bez DPH			100 %

Způsob výpočtu bodových hodnot jednotlivých kritérií

Nejnižší nabídková cena

- Kritériu se rozhodl zadavatel přidělit váhu 100%, neboť výše nabídkové ceny je pro zadavatele nejdůležitějším kritériem.

## Sestavení celkového pořadí

Nabídky budou seřazeny dle parametru: nejnižší nabídková cena.

# H) JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 02. 07. 2013 do 11:00 hod.

Nabídku lze podat osobně na podatelnu Městského úřadu Dobruška, nám. F. L. Věka 32, Dobruška, a to každý pracovní den (PO, ST od 8.00 do 17.00 hod., ÚT, ČT od 8.00 do 15.00 hod. a PÁ od 8.00 do 13.30 hod., polední přestávka – od 11.45 do 12.30 hod.) či doporučenou poštou na adresu zadavatele:

Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Otevírání obálek se bude konat dne 02. 07. 2013 v 11:05 hod.

Místo otevírání obálek s nabídkami: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Informace o zadávací lhůtě

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V souladu s § 43 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 2 měsíců.

Práva zadavatele:

- Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v § 84 „zákona“.

- Zadavatel si dle § 76 odst. 6 a dle § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele „Oznámení o vyloučení uchazeče“ a „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Tato oznámení se považují za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V Dobrušce dne 14. 06. 2013

Ing. Mgr. Petr Tojnar

starosta města

PŘÍLOHA Č. 1

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| 1. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky |
| Název zakázky: | „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti |
|  | z plošných zdrojů pomocí pořízení úklido- |
|  | vého stroje a vozu vybaveného mycí lištou" |
| 2. Základní identifikační údaje |
| 2.1. Zadavatel |
| Název: | Město Dobruška |
| Sídlo: | nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška |
| IČ: | 274879 |
| DIČ: | CZ00274879 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta města |
| Kontaktní osoba: | Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města |
| Tel./fax: | +420 494 629 664 |
| E-mail: | m.posvar@mestodobruska.cz |
| 2.2. Uchazeč |
| Název : |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| 3. Nabídková cena |
|  | Cena celkem | Samostatně DPH | Cena celkem včetně DPH: |
|  | bez DPH: | (sazba 21 %): |  |
| 1. část zakázky |  |  |  |
| 2. část zakázky |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |
| 4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce |  |

PŔÍLOHA Č. 2

Tabulka hodnotících kriterií

| Název kriteria | Váha kriteria | Hodnota kriteria – vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Nejnižší nabídková cena 1. části zakázky, „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“, v Kč bez DPH | 100% |  |
| Nejnižší nabídková cena 2. části zakázky, „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“, v Kč bez DPH | 100% |  |
| Celková nejnižší nabídková cena zakázky v Kč bez DPH | 100% |  |

V …………….……. dne …….………….

…….…………………….	…….…………………….	…….…………………….

Razítko 		       Jméno a příjmení		  Podpis

PŔÍLOHA Č. 3

### Čestné prohlášení

dle § 68, odst. 3. písm. a), zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

na podlimitní veřejnou zakázku

„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“

Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :

Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):

IČ:

Zastoupen:

Č e s t n ě   p r o h l a š u j e,   ž e:

žádný z jejich statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V …………….……. dne …….………….

……………………………………………

Podpis statutárního orgánu společnosti

PŔÍLOHA Č. 4

Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu

dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

Aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu společnosti ............................. se sídlem ....................................., IČ: ………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u ......................, oddíl .............., vložka ................

- akcionář (jméno a bydliště nebo firma a sídlo) ……………………………………..

druh akcie: (kmenová nebo prioritní)

forma akcie:

číslo akcie/akcií:

jmenovitá hodnota akcie/akcií:

- akcionář (jméno a bydliště nebo firma a sídlo) ……………………………………..

druh akcie: (kmenová nebo prioritní)

forma akcie:

číslo akcie/akcií:

jmenovitá hodnota akcie/akcií:

- akcionář (jméno a bydliště nebo firma a sídlo) ……………………………………..

druh akcie: (kmenová nebo prioritní)

forma akcie:

číslo akcie/akcií:

jmenovitá hodnota akcie/akcií:

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………

Podpis statutárního orgánu společnosti

PŔÍLOHA Č. 5

### Čestné prohlášení

dle § 68, odst. 3. písm. c), zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

na podlimitní veřejnou zakázku

„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“

Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :

Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):

IČ:

Zastoupen:

Č e s t n ě   p r o h l a š u j e,   ž e:

neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………

Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat

jménem nebo za dodavatele a její podpis

PŘÍLOHA Č. 6

### Čestné prohlášení

dle zákona 137/2006 Sb. v platném znění, § 53 odst. 1, o splnění základních kvalifikačních předpokladů a § 62 odst. 3 o kvalifikaci

na podlimitní veřejnou zakázku

Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :

Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):

IČ:

Zastoupen:

T í m t o    č e s t n ě    p r o h l a š u j e,   ž e:

a)	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, muší předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)	v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)	vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních přepisů,

e)	není v likvidaci,

f)	nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)	nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)	nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

j)		není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k)	mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………

Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat

jménem nebo za dodavatele a její podpis

PŘÍLOHA Č. 7

### Čestné prohlášení

dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), § 62 odst. 3 o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :

Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):

IČ:

Zastoupen:

Zájemce tímto čestně prohlašuje, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 bodu a) a b) „zákona“, konkrétně:

- je zapsán v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidenci*

- má doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………

Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat

jménem nebo za dodavatele a její podpis

*) Nehodící se škrtněte

PŘÍLOHA Č. 8

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

dle § 50, odst. 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na podlimitní veřejnou zakázku

„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“

_________________________________________________________________________________

Dodavatel ........................................, se sídlem ......................................,

IČ: ...........................,

tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………

Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat

jménem nebo za dodavatele a její podpis

PŘÍLOHA Č. 9a

### Čestné prohlášení

dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), § 62

Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :

Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):

IČ:

Zastoupen:

Zájemce tímto čestně prohlašuje, že:

Před podpisem smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie všech požadovaných dokumentů dle požadavků v zadávací dokumentaci.

Splňuje technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1, písm. a) „zákona“ a před podpisem smlouvy předloží:

- originál nebo ověřenou kopii seznamu významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž požadovaná hodnota referenční zakázky a požadovaný počet těchto zakázek je uveden v této tabulce:

|  | požadovaná hodnota referenční zakázky | požadovaný počet těchto zakázek |
| --- | --- | --- |
| 1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“ | min. 2,9 mil. Kč | minimálně 9 |

- seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

- označení subjektu, pro kterého byla dodávka realizována

- stručný popis poskytované dodávky s uvedením jejího rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč)

- období, ve kterém byla dodávka realizována

- Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 1, písm. a)

  - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

  - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

  - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………

Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat

jménem nebo za dodavatele a její podpis

PŘÍLOHA Č. 9b

### Čestné prohlášení

dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), § 62

Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :

Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):

IČ:

Zastoupen:

Zájemce tímto čestně prohlašuje, že:

Před podpisem smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie všech požadovaných dokumentů dle požadavků v zadávací dokumentaci.

Splňuje technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1, písm. a) „zákona“ a před podpisem smlouvy předloží:

- originál nebo ověřenou kopii seznamu významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž požadovaná hodnota referenční zakázky a požadovaný počet těchto zakázek je uveden v této tabulce:

|  | požadovaná hodnota referenční zakázky | požadovaný počet těchto zakázek |
| --- | --- | --- |
| 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“ | min. 1,7 mil. Kč | minimálně 9 |

- seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

- označení subjektu, pro kterého byla dodávka realizována

- stručný popis poskytované dodávky s uvedením jejího rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč)

- období, ve kterém byla dodávka realizována

- Přílohou tohoto seznamu musí být v souladu s § 56 odst. 1, písm. a)

  - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

  - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

  - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

V ………...……….……. dne …….………….

..…………….…………………………………

Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat

jménem nebo za dodavatele a její podpis

PŘÍLOHA Č. 10a

POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

1. část zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“

Přesný název (typové označení) nabízeného stroje:

………………………………………………………………………………………………

|  | Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Nabídka doplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| HMOTNOST | celková hmotnost | 3500 kg - 4500 kg |  |
| MOTOR | vodou chlazený řadový vznětový čtyřválec, plní min. emisní normu Euromot III/A, DPF není vyžadován |  |
|  | výkon | 50 - 65 kW |  |
| POHON | - hydrostatický pohon s plynulým řízením pojezdové rychlosti, 2 režimy jízdy (pracovní a přejezdový) |  |
|  | - tempomat pro pracovní režim |  |
| ŘÍZENÍ | pravostranné, kloubové |  |
| BRZDY | kotoučové brzdy na předních kolech |  |
|  | parkovací brzda |  |
| KABINA | - celkové odpružení kabiny, vzduchové odpružení sedadla řidiče |  |
|  | - zabarvená bezpečnostní skla, čelní sklo s antireflexní úpravou |  |
|  | - výškově stavitelný volant |  |
|  | - vícestupňový ventilátor s topením, výstupy topení na čelní, boční skla a pod nohy posádky |  |
|  | - klimatizace |  |
| SBĚR NEČISTOT, SÁNÍ, KARTÁČE | - úklidový stroj musí být samosběrný |  |
|  | - uspořádání sání a zametacího agregátu musí umožňovat přejezd překážek (obrubníky, nájezdy apod.) s výškovým rozdílem min. 130 mm |  |
|  | - zametací agregát a sání musí být skrápěno |  |
|  | - zametací agregát se musí skládat ze tří kartáčů a musí umožňovat výměnu kartáče na předsunutém pracovním rameni za agresivní kartáč, který bude součástí příslušenství dodávaného stroje v počtu 1 ks |  |
|  | - pracovní rameno předsunutého kartáče musí být zesílené |  |
|  | - možnost horizontálního i vertikálního nastavení kartáčů, plynulá regulace otáček, jednoduché jištění všech kartáčů proti poškození nárazem |  |
|  | - komponenty sání musí být zesíleny proti otěru |  |
|  | průměr sací roury | min. 200 mm |  |
|  | maximální zametací šíře | 2600 mm - 3000 mm |  |
| ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY | hydraulicky ovládané vyklápění, materiál – nerezová ocel |  |
|  | objem | 1,8 – 3 m3 |  |
| VODNÍ OKRUH | zajištění recyklace vody, materiál – nerezová ocel |  |
|  | objem nádrže na čistou vodu | 300 – 400 l |  |
| Vybavení | vysokotlaké mycí zařízení WAP s ruční pistolí, mycí koncovkou a navijákem hadice, připojené na nádrž s čistou vodou |  |
|  | délka hadice | 10000 mm - 15000 mm |  |
|  | ruční sací hadice na listí s pracovním nástavcem |  |
|  | délka hadice | 4000 mm - 5000 mm |  |
|  | průměr | min. 120 mm |  |
|  | agresivní lanový kartáč |  |
|  | počet | 1 ks |  |
| DALŠÍ POŽADAVKY | - varovný zvukový signál zpětného chodu, |  |
|  | - barva – RAL 2011 (oranžová) |  |
|  | - pracovní osvětlení pomocí přídavných světel, které umožní používání stroje za tmy |  |
|  | - výstražný maják 1 ks |  |
|  | - plnohodnotné rezervní kolo |  |
|  | - povinná výbava stroje v souladu s § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů |  |
|  | - bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných předpisů |  |

PŘÍLOHA Č. 10b

POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

2. část zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“

Přesný název (typové označení) nabízeného stroje:

………………………………………………………………………………………………

| 1. Nákladní automobil: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Nabídka doplní uchazeč |
| ROZMĚRY | šířka | max. 2500 mm |  |
|  | rozměr kol | 19" |  |
| HMOTNOST | užitečné zatížení | min. 6000 kg |  |
|  | celková hmotnost | 10 000 - 12 000 kg |  |
| MOTOR | vodou chlazený řadový vznětový čtyřválec, plní min. emisní normu EURO 5, bez použití přídavných kapalin |  |
|  | výkon | min. 156 kW |  |
| POHON | - 4x2, uzávěrka diferenciálu |  |
|  | - 9ti stupňová převodovka |  |
|  | - PTO s min. kroutícím momentem 350 Nm a převodem 1,0 |  |
|  | - min. pojezdová rychlost při 1000 ot. motoru max. 2,7 km/hod |  |
| Podvozek | zesílená zadní pera se stabilizátory v provedení pro sklopné nástavby |  |
| BRZDY | - kotoučové brzdy na všech kolech |  |
|  | - parkovací brzda |  |
|  | - ABS systém |  |
| KABINA | - sklopná, odpružené sedadlo řidiče, čelní sklo a okna dveří zabarvená |  |
|  | - ocelový přední nárazník |  |
|  | - vícestupňový ventilátor s topením, výstupy topení na čelní, boční skla a pod nohy posádky |  |
|  | - výstražné majáky na kabině 2ks |  |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM PRO POHON NÁSTAVEB | výkonové vývody hydrauliky osazené rychlospojkami, chladič oleje, havarijní ventil 260 bar |  |
|  | min. výkon čerpadla | min. 30 kW |  |
|  | max. provozní tlak | min. 240 bar |  |
| DALŠÍ POŽADAVKY | - výměnný systém JNK (jednoramenný nosič kontejnerů) do 10 t |  |
|  | - varovný zvukový signál zpětného chodu |  |
|  | - plnohodnotné rezervní kolo s držákem na podvozku |  |
|  | - barva – RAL 2011 (oranžová) |  |
|  | - povinná výbava v souladu s § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů spolu s bezpečnostním značením |  |
|  | - bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných předpisů. |  |
| 2. Cisternová nástavba s mycí lištou: |  |  |
|  | Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Nabídka doplní uchazeč |
| CISTERNOVÁ NÁSTAVBA S MYCÍ LIŠTOU | - vodní cisterna konstruovaná s co nejnižším těžištěm a vybavená natahovacím hákem umožňujícím manipulaci pomocí výměnného systému JNK |  |
|  | - uzamykatelný prostor rozvodů a čerpadla stahovacími roletami |  |
|  | - hydraulický pohon vodního čerpadla |  |
|  | - vysokotlaké mycí zařízení WAP s ruční pistolí |  |
|  | - mycí lišta se stavěním mycí výšky a stranovým postupným natáčením s možností aretace nastaveného úhlu natočení |  |
|  | - čelní upínací zařízení pro upnutí mycí lišty musí umožňovat její demontáž |  |
|  | - zadní velkoobjemové mlžení vzduchu umožňující zachytávání pevných částic |  |
|  | - ovládání vodního čerpadla, mycí lišty a zadního mlžení z kabiny vozidla |  |
|  | - řízení výkonu vodního čerpadla za jízdy nezávislé na otáčkách motoru a změně rychlosti jízdy |  |
|  | - výstražný maják v zadní části nástavby 1 ks |  |
|  | - barva – RAL 2011 (oranžová) |  |
|  | - bezpečnostní polepy a označení dle aktuálně platných předpisů |  |
|  | objem cisterny | min. 3000 l |  |
|  | délka nástavby | min. 3 800 mm |  |
|  | parametry vodního čerpadla | tlak min. 47 barů |  |
|  |  | průtok min. 240 l/min |  |
|  | parametry vysokotlakého mycího zařízení | výkon min. 14 l/min. při tlaku 190 barů |  |
|  | výška natahovacího háku cisterny | 1 000 mm |  |
|  | přídavné hadice | průměr min. ¾" |  |
|  |  | délka hadice na navijáku min. 20 m |  |
|  |  | délka samostatné hadice pro plnění cisterny typu C min. 15 m |  |
|  | šířka mycí lišty | min. 2 400 mm |  |

PŘÍLOHA Č. 11a

Obchodní podmínky

pro 1. část podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“:

„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:		Město Dobruška

Sídlo:			nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:			00274879

DIČ: 			CZ00274879

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		1721571/0100

# Jednající:		Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, starostou

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající:	    	…………

Sídlo:			…………

IČ:			…………

DIČ:			…………

Bankovní spojení:	…………

číslo účtu: 		…………

Zapsán u:		…………

Zastoupený:		…………

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají podle § 409 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů, tuto kupní smlouvu:

Preambule

Prodávající je vítězem příslušné části veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“ zadávané kupujícím ve zjednodušeného podlimitním řízení dle § 21 odst.1 písm. f)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; prodávající byl kupujícím vybrán k plnění části této zakázky usnesením Rady města Dobrušky ze dne …… 2013.

ČLÁNEK  I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.  	Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje realizovat pro kupujícího část veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“, a to část první „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“.

2.  	Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu 1 ks úklidového stroje specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“) včetně jeho příslušenství specifikovaného rovněž v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží bez vad převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.  	Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i doprava zboží do sjednaného místa dodání, uvedení zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, předání dokladů nezbytných k užívání zboží a dalších dokladů a proškolení nejméně 2 pracovníků kupujícího k obsluze.

4.  	Doklady nezbytnými k užívání zboží se rozumí:

- Technické osvědčení zvláštního vozidla nebo Technický průkaz

- ES prohlášení o shodě,

- návod k obsluze,

- návod k údržbě.

Dalšími doklady ke zboží jsou :

i. 	katalog náhradních dílů

Veškeré doklady musí být v českém jazyce.

5.  	Dodané zboží musí být nové a nepoužité a musí mít všechny vlastnosti a parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Zboží musí splňovat požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK  II.

DOBA  A  MÍSTO  PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

1.  	Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 130 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

2.  	Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu, že tato smlouva nabyla účinnosti, do 7 dnů. O dobu prodlení kupujícího s tímto oznámením se posouvá termín pro dodání zboží.

3.  	Místem dodání zboží je Dobruška, Družstevní 857 (sídlo organizační složky kupujícího s názvem Město Dobruška Technické služby).

4.  	Dodání zboží je prodávající povinen kupujícímu oznámit nejméně tři pracovní dny předem.

5.  	Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady, uvést zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti a provést proškolení pracovníků kupujícího.

6.    	Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení pracovníků kupujícího. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakého důvodu.

7. 	Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady či nebude-li při předání uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti či nebudou-li kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení pracovníků kupujícího.

8. 	Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě  převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle čl.VII. odst. 1 této smlouvy, a to až do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění.

ČLÁNEK  III.

KUPNÍ CENA

1.	Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kupní cenu za zboží takto:

Cena bez DPH	………,00 Kč

DPH 21%		………,00 Kč

Cena včetně DPH	………,00 Kč

(slovy …………………………korun českých).

2.	Sjednaná kupní cena je cenou pevnou a konečnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy (poplatky, cla, dopravu do místa plnění, balné, uvedení zboží do provozu včetně předvedení plné funkčnosti, proškolení pracovníků kupujícího atd.) a zisk prodávajícího.

#### 3.	Kupní cena může být překročena pouze v případě změny zákonné sazby DPH, která nastala nejpozději v den uskutečnění zdanitelného plnění. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude prodávající účtovat DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V takovém případě není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře.

ČLÁNEK  IV.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1.	Kupující nebude poskytovat zálohy.

2.	Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury prodávajícího vystavené po dodání zboží kupujícímu.

3.	Faktura musí mít náležitosti (daňový doklad). Kromě těchto náležitostí je prodávající povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- specifikaci smlouvy

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- lhůtu splatnosti faktury,

- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně  kontaktního telefonu,

Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.

4.	Faktura dále musí obsahovat tento údaj: Financováno z prostředků Fondu soudržnosti EU prostřednictvím OP ŽP, č. projektu CZ.1.02/2.1.00/11.10043.

5.	Faktura bude splatná do 45 dnů od dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

6.	Prodávající se zavazuje vystavit fakturu a doručit ji kupujícímu nejpozději do 10 dnů od dodání zboží.

7.	Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou uvedeny v této měně.

8.	Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti a údaje stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 45 dnů.

9.	Kupní cena se považuje za uhrazenou jejím odesláním z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.

ČLÁNEK  V.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1.	Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.

2.	Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.

ČLÁNEK VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA  ZA  JAKOST

1.	Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době přechodu nebezpečí škody na věci, a za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2.	Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 30 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí zboží.  Prodávající kupujícímu zaručuje, že v záruční době si zboží zachová vlastnosti deklarované jeho výrobcem a vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a že bude po tuto dobu použitelné k obvyklému účelu.

3.	 Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé v důsledku užívání zboží v rozporu s předanou uživatelskou dokumentací ke zboží,

- vady vzniklé v důsledku vyšší moci

iii. 	vady způsobené jednáním osob odlišných od prodávajícího či jeho subdodavatelů

4.	Kupující bude vady zboží oznamovat prodávajícímu písemně. Za písemné oznámení vad prodávajícímu se považuje i jejich oznámení emailem na e-mailovou adresu prodávajícího  ………@......... nebo faxovou zprávou na faxové číslo  ………

5.	Práva kupujícího z vad zboží se řídí § 436 a násl. obchodního zákoníku. Neuplatní-li kupující v reklamaci vad jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění oznámených vad. V takovém případě je prodávající povinen reklamované vady bezplatně odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu byly kupujícím oznámeny.

6. 	Při odstraňování vad zboží je prodávající povinen použít výhradně originální náhradní díly. Při použití neoriginálního náhradního dílu se vada nepovažuje za odstraněnou.

ČLÁNEK VII.

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1.	V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.

2.	V případě prodlení prodávajícího s odstraněním oznámených vad je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení

3.	V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.	Výše uvedené smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy ze smluvní pokuty oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty druhé smluvní straně.

5.	Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

ČLÁNEK VIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.	Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem.

2.	Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu delší než 30  dnů.

3.	Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží delší než 30 dnů.

4. 	Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího  či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

5. 	Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bude-li mu poskytovatelem dotace na Projekt (viz. čl. IX. této kupní smlouvy) nařízeno či doporučeno provést nové výběrové řízení na příslušnou část veřejné zakázky realizovanou touto smlouvou, a to bez jakýchkoliv sankcí a náhrad vůči prodávajícímu.

6.	Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který strana odstupuje.

7.	Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty.

8. 	Nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou si smluvní strany vrátí již poskytnutá plnění.

ČLÁNEK  IX.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.	Prodávající je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.

2.	Prodávají bere na vědomí, že touto smlouvu je realizována část projektu kupujícího „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“ (dále jen „Projekt“), který bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Prodávající je tak povinen poskytnout kupujícímu veškeré doklady související s realizací Projektu a s plněním závazných ukazatelů v rámci předmětu činnosti prodávajícího, které si vyžádají příslušné kontrolní orgány, zejména Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy, a poskytnout jim součinnost. Tento závazek prodávajícího dle tohoto ustanovení trvá po dobu, po kterou jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny k ověřování plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace. Za tím účelem je prodávající povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy po dobu min. 10 let od vydání protokolu o Závěrečném vyhodnocení akce pro Projekt.

3.	Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv, závěrečného vyhodnocení akce a závěrečné monitorovací zprávy, které bude kupující v případě, že mu bude na projekt poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, jako příjemce dotace povinen zpracovávat a předkládat poskytovateli dotace.

4.	Prodávající je povinen předložit kupujícímu do 60 dnů ode dne ukončení plnění této smlouvy seznam všech subdodavatelů, jimž uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Má-li některý z jeho subdodavatelů formu akciové společnosti, musí být dle odst. 5 § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií tohoto subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5.	Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.

6.	Zástupci smluvních stran pro plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí zboží, jsou:

- na straně kupujícího:

………, ………, vedoucí org. složky Město Dobruška Technické služby, tel.: ………, mobil: ………, e-mail: ………@.........

(bude doplněno kupujícím před uzavřením smlouvy)

- na straně prodávajícího:

………, ………, tel.: ………, mobil: ………, e-mail: ………@.........

7. 	Případné změny v osobách zástupců  si smluvní strany oznámí bez zbytečného odkladu.

ČLÁNEK  X.

SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1.		Prodávající bere výslovně na vědomí, že předmět této kupní smlouvy bude realizován pouze v případě, že kupujícímu bude na Projekt poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Tato kupní smlouva tak nabývá účinnosti až dnem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi kupujícím a Státním fondem životního prostředí na Projekt. Smluvní strany se zároveň dohodly, že nenabude-li tato kupní smlouva účinnosti nejpozději do 12 měsíců ode dne jejího uzavření, tak se uplynutím této lhůty bez dalšího od počátku ruší.

2.	Prodávající bere výslovně na vědomí, že část kupní ceny bude kupujícím hrazena z jemu poskytnuté dotace na Projekt a že v případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží stejně jako v případě opožděné či nesprávné fakturace prodávajícím může kupujícímu vzniknout povinnost vrátit jemu poskytnuté finanční prostředky. Kupující upozorňuje prodávajícího, že veškeré škody, které kupujícímu v důsledku prodlení či jiného vadného postupu prodávajícího vzniknou, bude kupující po prodávajícím požadovat v rámci náhrady škody.

3.		Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a otázky v ní výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

4.	Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými a datovanými dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.

5.	Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.

6. 	Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

7.	Smluvní strany se v souladu s § 89a zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že k projednání sporů z této smlouvy bude místně příslušným Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou.

8.	Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

9.	Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 1. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje“.

10.	Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne … … 2013.

V Dobrušce dne: .................................		V .................... dne: .............................

Za kupujícího: 					Za prodávajícího:

...............................................................	           ............................................................

Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta 				………, ………

PŘÍLOHA Č. 11b

Obchodní podmínky

pro 2. část podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“:

„Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:		Město Dobruška

Sídlo:			nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:			00274879

DIČ: 			CZ00274879

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		1721571/0100

# Jednající:		Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, starostou

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající:	    	…………

Sídlo:			…………

IČ:			…………

DIČ:			…………

Bankovní spojení:	…………

číslo účtu: 		…………

Zapsán u:		…………

Zastoupený:

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají podle § 409 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů, tuto kupní smlouvu:

Preambule

Prodávající je vítězem příslušné části veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“ zadávané kupujícím ve zjednodušeného podlimitním řízení dle § 21 odst.1 písm. f)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; prodávající byl kupujícím vybrán k plnění části této zakázky usnesením Rady města Dobrušky ze dne …… 2013.

ČLÁNEK  I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.  	Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje realizovat pro kupujícího část veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“, a to část druhou „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“.

2.  	Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje za podmínek v ní sjednaných dodat kupujícímu 1 ks nákladního automobilu specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“) a 1 ks cisternové nástavby s mycí lištou specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“), a to včetně jejich příslušenství specifikovaného v příloze č.1 této smlouvy, (dále jen „zboží“) a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží bez vad převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.	Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i doprava zboží do sjednaného místa dodání, uvedení zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, předání dokladů nezbytných k užívání zboží a dalších dokladů a proškolení nejméně 2 pracovníků kupujícího k obsluze.  Uvedení do provozu zahrnuje mimo jiné osazení dodané cisternové nástavby na dodaný nákladní automobil. Předvedení plné funkčnosti zboží zahrnuje mimo jiné i předvedení sundání a nasazení dodané cisternové nástavby z/na dodaný nákladní automobil.

4.  	Doklady nezbytnými k užívání zboží se rozumí:

- Technický průkaz nákladního vozidla se zapsaným jednoramenným nosičem kontejnerů (dále „JNK“)

- Technický průkaz cisternové nástavby

- ES prohlášení o shodě k cisternové nástavbě vozidla a k JNK

- návody k obsluze,

- návody k údržbě.

Dalšími doklady ke zboží jsou :

i. 	katalog náhradních dílů

Veškeré doklady musí být v českém jazyce.

5. 	Dodané zboží musí být nové a nepoužité a musí mít všechny vlastnosti a parametry uvedené v příloze č.1 této smlouvy (POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“). Jednotlivé části zboží musí být spolu plně kompatibilní. Zboží musí splňovat požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK  II.

DOBA  A  MÍSTO  PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

1.  	Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 160 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnostii.

2.  	Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu, že tato smlouva nabyla účinnosti, do 7 dnů. O dobu prodlení kupujícího s tímto oznámením se posouvá termín pro dodání zboží.

3.       Místem dodání zboží je Dobruška, Družstevní 857 (sídlo organizační složky kupujícího s názvem Město Dobruška Technické služby).

4.  	Dodání zboží je prodávající povinen kupujícímu oznámit nejméně tři pracovní dny předem.

5.  	Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady, uvést zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti a provést proškolení pracovníků kupujícího.

6.    	Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení pracovníků kupujícího. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakého důvodu.

7. 	Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady či nebude-li zboží uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti či nebudou-li kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení pracovníků kupujícího.

8. 	Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě  převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle čl.VII. odst. 1 této smlouvy, a to až do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění.

9. 	Kupující není povinen přijmout částečné plnění.

ČLÁNEK  III.

KUPNÍ CENA

1.	Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kupní cenu za zboží takto:

|  | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21% (v Kč) | Cena vč. DPH (v. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nákladní automobil | ……… | ……… | ……… |
| Cisternová nástavba s mycí lištou | ……… | ……… | ……… |
| Celkem | ……… | ……… | ……… |

2.	Sjednaná kupní cena je cenou pevnou a konečnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy (poplatky, cla, dopravu do místa plnění, balné, uvedení zboží do provozu včetně předvedení plné funkčnosti, proškolení pracovníků kupujícího atd.) a zisk prodávajícího.

#### 3.	Kupní cena může být překročena pouze v případě změny zákonné sazby DPH, která nastala nejpozději v den uskutečnění zdanitelného plnění. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude prodávající účtovat DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V takovém případě není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře.

ČLÁNEK  IV.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1.	Kupující nebude poskytovat zálohy.

2.	Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury prodávajícího vystavené po dodání zboží kupujícímu.

3.	Faktura musí mít náležitosti (daňový doklad). Kromě těchto náležitostí je prodávající povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- specifikaci smlouvy

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- lhůtu splatnosti faktury,

- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně  kontaktního telefonu,

Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.

4.	Faktura dále musí obsahovat tento údaj: Financováno z prostředků Fondu soudržnosti EU prostřednictvím OP ŽP, č. projektu CZ.1.02/2.1.00/11.10043.

5.	Faktura bude splatná do 45 dnů od dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

6.	Prodávající se zavazuje vystavit fakturu a doručit ji kupujícímu nejpozději do 10 dnů od dodání zboží.

7.	Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou uvedeny v této měně.

8.	Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti a údaje stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 45 dnů.

9.	Kupní cena se považuje za uhrazenou jejím odesláním z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.

ČLÁNEK  V.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1.	Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.

2.	Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.

ČLÁNEK VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA  ZA  JAKOST

1.	Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době přechodu nebezpečí škody na věci, a za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2.	Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 30 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Prodávající kupujícímu zaručuje, že v záruční době si zboží zachová vlastnosti deklarované jeho výrobcem a vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a že bude po tuto dobu použitelné k obvyklému účelu.

3.	 Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé v důsledku užívání zboží v rozporu s předanou uživatelskou dokumentací ke zboží,

- vady vzniklé v důsledku vyšší moci

iii. 	vady způsobené jednáním osob odlišných od prodávajícího či jeho subdodavatelů

4.	Kupující bude vady zboží oznamovat prodávajícímu písemně. Za písemné oznámení vad prodávajícímu se považuje i jejich oznámení emailem na e-mailovou adresu prodávajícího  ………@......... nebo faxovou zprávou na faxové číslo  ………

5.	Práva kupujícího z vad zboží se řídí § 436 a násl. obchodního zákoníku. Neuplatní-li kupující v reklamaci vad jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění oznámených vad. V takovém případě je prodávající povinen reklamované vady bezplatně odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu byly kupujícím oznámeny.

6. 	Při odstraňování vad zboží je prodávající povinen použít výhradně originální náhradní díly. Při použití neoriginálního náhradního dílu se vada nepovažuje za odstraněnou.

ČLÁNEK VII.

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1.	V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.

2.	V případě prodlení prodávajícího s odstraněním oznámených vad je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení

3.	V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.	Výše uvedené smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy ze smluvní pokuty oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty druhé smluvní straně.

5.	Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

ČLÁNEK VIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.	Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem.

2.	Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu delší než 30  dnů.

3.	Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží delší než 30 dnů.

4. 	Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

5.	Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bude-li mu poskytovatelem dotace na Projekt (viz. čl. IX. této kupní smlouvy) nařízeno či doporučeno provést nové výběrové řízení na příslušnou část veřejné zakázky realizovanou touto smlouvou, a to bez jakýchkoliv sankcí a náhrad vůči prodávajícímu.

6.     Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který strana odstupuje.

7.	Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty.

8. 	Nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou si smluvní strany vrátí již poskytnutá plnění.

ČLÁNEK  IX.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.	Prodávající je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.

2.	Prodávají bere na vědomí, že touto smlouvu je realizována část projektu kupujícího „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou“ (dále jen „Projekt“), který bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Prodávající je tak povinen poskytnout kupujícímu veškeré doklady související s realizací Projektu a s plněním závazných ukazatelů v rámci předmětu činnosti prodávajícího, které si vyžádají příslušné kontrolní orgány, zejména Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy, a poskytnout jim součinnost. Tento závazek prodávajícího dle tohoto ustanovení trvá po dobu, po kterou jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny k ověřování plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace. Za tím účelem je prodávající povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy po dobu min. 10 let od vydání protokolu o Závěrečném vyhodnocení akce pro Projekt.

3.	Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv, závěrečného vyhodnocení akce a závěrečné monitorovací zprávy, které bude kupující jako příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí povinen zpracovávat a předkládat poskytovateli dotace.

4.	Prodávající je povinen předložit kupujícímu do 60 dnů ode dne ukončení plnění této smlouvy seznam všech subdodavatelů, jimž uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Má-li některý z jeho subdodavatelů formu akciové společnosti, musí být dle odst. 5 § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií tohoto subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5.	Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.

6.	Zástupci smluvních stran pro plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí zboží, jsou:

- na straně kupujícího:

………, ………, vedoucí org. složky Město Dobruška Technické služby, tel.: ………, mobil: ………, e-mail: ………@.........

(bude doplněno kupujícím před uzavřením smlouvy)

- na straně prodávajícího:

………, ………, tel.: ………, mobil: ………, e-mail: ………@.........

7. Případné změny v osobách zástupců  si smluvní strany oznámí bez zbytečného odkladu.

ČLÁNEK  X.

SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1.		Prodávající bere výslovně na vědomí, že předmět této kupní smlouvy bude realizován pouze v případě, že kupujícímu bude na Projekt poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Tato kupní smlouva tak nabývá účinnosti až dnem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi kupujícím a Státním fondem životního prostředí na Projekt. Smluvní strany se zároveň dohodly, že nenabude-li tato kupní smlouva účinnosti nejpozději do 12 měsíců ode dne jejího uzavření, tak se uplynutím této lhůty bez dalšího od počátku ruší.

2. 	Prodávající bere výslovně na vědomí, že část kupní ceny bude kupujícím hrazena z jemu poskytnuté dotace na Projekt a že v případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží stejně jako v případě opožděné či nesprávné fakturace prodávajícím může kupujícímu vzniknout povinnost vrátit jemu poskytnuté finanční prostředky. Kupující upozorňuje prodávajícího, že veškeré škody, které kupujícímu v důsledku prodlení či jiného vadného postupu prodávajícího vzniknou, bude kupující po prodávajícím požadovat v rámci náhrady škody.

3.		Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a otázky v ní výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

4.	Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými a datovanými dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.

5.	Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.

6. 	Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

7.	Smluvní strany se v souladu s § 89a zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že k projednání sporů z této smlouvy bude místně příslušným Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou.

8.	Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

9.	Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – 2. část zakázky: „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení vozu vybaveného mycí lištou“.

10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne … … 2013.

V Dobrušce dne: .................................		V .................... dne: .............................

Za kupujícího: 					Za prodávajícího:

...............................................................	           ............................................................

Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta 				        ………, ………